## Slide 1
Gazelle多进程架构下UDP组播支持和实践
全用户态高性能网络组播支持
kylinos.cn
万 峰 麒麟高级软件工程师
2024.11.16
打 造 中 国 操 作 系 统 核 心 力 量

## Slide 2
CONTENTS
01
02
03
04
PART
PART
PART
PART
Gazelle技术创新的背景
Gazelle技术特性
Gazelle多进程组播应用实践
未来展望
目
录

## Slide 3
Gazelle技术创新的背景
PART
01

## Slide 4
当前网络协议栈的软硬件环境
硬件环境：
CPU/网卡之间的算力差距逐渐放大，单核CPU能力无法充分利用网卡带宽发展红利。
网卡等外设硬件能力的发展速度远超CPU，导致计算机体系结构朝着多众核方向发展。NUMA体系结构是现在众核解决方案之一。
从硬件视角看解决CPU/网卡之间的算力差距，主要是两种方案，将CPU工作卸载到网卡，硬件加速方案；将NUMA体系结构充分利用起来，软件加速方案，但要避免NUMA陷阱。
软件环境：
现代化大型软件很多采用多线程形式充分利用CPU、网卡的硬件资源，并力求软件线性度能够达到1。
应用多线程的网络模型非常多样，但是可以总结出2类典型的网络模型
  IO复用模型：应用网络线程之间完全隔离，协议状态上下文固定在某个线程内。
  非对称模型：应用网络线程之间非对称，协议状态上下文会在多个线程之间迁移。
图1：网卡发展趋势

## Slide 5
当前内核网络协议栈存在性能瓶颈
互联网爆发式的增长，内容的丰富以及层出不穷的网络攻击等，对网络性能提出了极大的挑战，各个行业都对高性能的网络处理有强烈的需求。
局部性失效
一个数据包的处理可能跨多个CPU核心、缓存失效、NUMA不友好，造成局部性失效，CPU缓存失效。
中断处理
硬件中断、软中断、上下文切换，将产生较高的性能开销。
内存拷贝
网络数据包从网卡到应用程序需要经过： 数据从网卡通过DMA等方式传到内核开辟的缓冲区； 数据从内核空间复制到用户态空间。
系统调用
软中断、上下文切换、锁竞争 频繁到达的硬件中断或者软中断都可能随时抢占系统调用的运行，这也将产生大量的上下文切换开销。

## Slide 6
Gazelle技术特性
PART
02

## Slide 7
Gazelle：通用性、高性能用户态协议栈
网卡
多NUMA/多核算力
自适应调度
动态绑核
通用网络模型
无锁协议栈（TCP/UDP）
POSIX兼容
核心交易系统
免配套
Gazelle
内核协议栈
零拷贝
协议栈旁路
nic flow direct
硬件卸载
高性能：
  零拷贝：基于dpdk实现报文直通应用
  无锁协议栈：基于lwip的无锁线程协议栈，支持线性扩展
  自适应调度：流量均衡调度，算力释放最大化
  动态绑核：应用/协议栈线程动态绑定，实现就近访问
  硬件卸载：CSUM等功能硬件卸载，提升协议栈处理性能
通用性：
  POSIX兼容
  通用网络模型
  兼容内核协议栈
免配套：
  应用免修改：零配套直接使用

## Slide 8
Gazelle转发：分离多线程模型
业务线程
gazelle协议栈线程
业务线程
gazelle协议栈线程
业务线程
gazelle协议栈线程
NIC
LD_PRELOAD & posix api
…
适用场景：
业务网络线程数量不多，数量固定。业务线程fd不跨线程使用，无阻塞调用。
RTC（共线程模式）：
业务和协议栈在一个上下文运行，poll/epoll内执行协议栈轮询收包。
极致性能：
独占cpu，不需要唤醒调度，但是业务处理时间长可能导致协议栈丢包。
负载均衡：
各业务线程可能listen不同port、或者网卡队列数小于线程数，这时需要流量均衡与转发。

## Slide 9
Gazelle转发：多进程共用网卡模型
适用场景：
多业务进程。
多进程独立：
不作为独立线程额外分配cpu，在协议栈网卡收包后执行 。
软队列分发：
基于dpdk hash表实现，支持并发写并发读。
各网卡硬件队列对应分配一个软件队列，通过软件队列分发报文到其他线程。软件队列采用多生产者单消费者模式 。

## Slide 10
Gazelle多进程组播
应用实践
PART
03

## Slide 11
Gazelle在某行业的适配案例
业务特点：
业务系统数据量巨大
网络性能追求极限
业务系统依赖UDP
麒麟低时延版本：
麒麟低时延服务器操作系统版本
基于社区Gazelle支持UDP单播和组播
业务系统迁移适配
效果显著：
业务系统零修改，Gazelle完全兼容
时延性能提升15%以上

## Slide 12
Gazelle比内核态性能显著提升

## Slide 13
Gazelle对Redis性能显著提升
Redis Benchmark Test
  Kunpeng-920, aarch64
  Compared to the kernel, SET: 1.6x ~ 3.1x, GET: 1.6x ~ 3.5x
Chart: clients(connections)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200
Gazelle-set | 208964.58 | 288983.94 | 369099.03 | 402284.97 | 424142.19 | 424196.16 | 383127.09
Kernel-set | 124273 | 130717.25 | 147054.5 | 147130.22 | 137511.86 | 134255.22 | 124727.16
Chart: clients(connections)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200
Gazelle-get | 223909 | 300012 | 369248.94 | 406801.72 | 433482.16 | 474856.34 | 453165.38
Kernel-get | 139580.98 | 148904.81 | 147214.69 | 150559.33 | 147762.86 | 138979.61 | 129027.27

## Slide 14
Gazelle对Mysql性能显著提升
MySQL TPCC Benchmark Test
  Kunpeng-920, aarch64, 8 CPUs for network, 88 CPUs for MySQL
  Compared to the kernel, tpmC: 1.1x ~ 1.17x
Chart: 
| 1 | 40 | 80 | 160 | 240 | 400
Kernel | 6424 | 231387 | 418754 | 520144 | 587091 | 595639
Gazelle | 7738 | 262282 | 472629 | 612318 | 660627 | 661559

## Slide 15
未来展望
PART
04

## Slide 16
未来展望
应用前景

## Slide 17
欢迎各位关注
https://gitee.com/openeuler/gazelle
高性能网络sig微信群