## Slide 1
丁度树
创龙科技 产品总监
异构多核处理器欧拉系统开发
及工业应用案例分享

## Slide 2
1
异构多核处理器的特点和优势
2
异构多核处理器的典型应用场景
3
基于异构多核处理器的欧拉系统开发
4
异构多核处理器欧拉系统工业应用案例

## Slide 3
1-异构多核处理器的特点和优势

## Slide 4
多核处理器分类-架构
同构多核
-全志T3/A40i，4x Cortex-A7
-全志T507， 4x Cortex-A53
异构多核
-瑞芯微RK3568J，4x Cortex-A55 + RISC-V
-瑞芯微RK3588J，4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55

## Slide 5
多核处理器分类-运行模式
BMP：Linux-RT + 隔核、绑核
SMP：Linux/Linux-RT、QNX/Vxworks
DFA
CPU0
CPU1
任务
操作系统
AMP：Linux/Linux-RT + 裸机/RTOS
CPU0
CPU1
操作系统
裸机/RTOS
任务
任务
RPMsg

## Slide 6
运行模式对比
运行模式 | 应用特点 | 实时性能 | 开发情况
SMP | 功能复杂、无实时性要求 | >1ms | 开发简单，运行性能高
BMP | 功能较复杂，有一定实时性要求 | 20~200us | 通过隔核和绑核方式，提高系统实时性
AMP | 有严格实时性要求 | <5us | 开发两套软件，需处理好核间通信与资源共享

## Slide 7
ARM + FPGA异构多核-特点与优势
ARM
-接口资源丰富、功耗低
-擅长多媒体显示、逻辑控制等
FPGA
-常用于多通道/高速AD采集、接口拓展
-擅长高速信号传输、高速数据并行处理等
ARM + FPGA
-性能与功耗可得到较好平衡
-各司其职，可较好发挥各架构优势
-相互协作，可处理复杂问题

## Slide 8
瑞芯微RK3588J+紫光同创Titan-2/Xilinx Kintex-7
ARM
4x ARM Cortex-A76 up to 2.2GHz
4x ARM Cortex-A55 up to 1.8GHz
NPU: 6TOPS，ISP：48M
8K H.265 Encoder/Decoder
FPGA
PG2T390H/XC7K325T
Logic Cells：390K/325K
特色外设
FMC、SFP
CameraLink/SDI、AD9361、AD9613

## Slide 9
国产异构多核工业处理器技术社群
T113-i/A40i/T507
RK3562J/RK3568J/RK3588J
Logos/Logos-2/Titan-2
QQ群号：535860770
QQ群号：567208221
QQ群号：311416997
全志
瑞芯微
紫光同创

## Slide 10
2-异构多核处理器的典型应用场景

## Slide 11
异构多核处理器-应用场景
工业PLC
运动控制器
CNC数控主板
继电保护设备
目标识别跟踪
无人机遥测

## Slide 12
3-基于异构多核处理器的欧拉系统开发

## Slide 13
基于异构多核处理器的欧拉系统部署
RTOS
UART2
UART0
邮票孔版本

## Slide 14
欧拉系统核间通信原理说明
Embeded
remoteproc
rpmsg
Virtio qeueue
libmetal
RTOS
rpmsg
Virtio qeueue
libmetal
生命周期管理
传输层
MAC层
CPU
CPU
共享内存
核间中断
专用硬件
物理通信介质

## Slide 15
CPU3
RTOS
RPMSG
rpmsg_echo
欧拉系统核间通信案例-rpmsg
CPU0
CPU1
CPU2
Linux
RPMSG
rpmsg_echo
③
BootROM
U-Boot
①
②
④
CPU0~2：运行Linux，发送rpmsg数据，
并接收RTOS程序发回的rpmsg数据。
CPU3：运行RTOS，等待接收rpmsg数据，然后把数据发回。

## Slide 16
欧拉系统硬件适配情况
瑞芯微RK3588J
已适配
瑞芯微RK3568J
已适配
瑞芯微RK3562J
适配中
瑞芯微RK3576J
全志T3/A40i
已适配
适配中

## Slide 17
4-异构多核处理器欧拉系统
工业应用案例

## Slide 18
运动控制器-RK3588J
RTOS端功能
◎ 实时IO输入响应
◎ 实时计算和控制
openEuler embedded应用功能
◎ Ethercat主站协议
◎ 多任务处理与数据储存

## Slide 19
FPGA端功能
◎ 48路AD数据同步采样
◎ 实时计算和控制
openEuler embedded应用功能
◎ 监控数据显示
◎ 大容量数据录波、网络通信
HAL/RTOS端功能
◎ 实时FPGA通信和数据处理
继电保护装置-RK3568J + FPGA

## Slide 20
因我们的存在,让嵌入式应用更简单

## Slide 21
感谢聆听