## Slide 1
汇报人：谢国琪，熊程来
湖南大学嵌入式与网络计算湖南省重点实验室
openEuler Sig-Zephyr
基于ZVM的openEuler Embedded
混合关键系统框架

## Slide 2
01
01.
ZVM设计与实现
02.
ZVM & OEE混合关键系统
03.
测试与应用

## Slide 3: ZVM的设计
混合关键部署场景
当前分布式嵌入式场景存在富功能（数据可视化、场景可视化）与硬实时（精准控制）的双重需求
双子星联动
富功能OS
智能座舱
数据可视化
场景可视化
实时控制OS
实时微内核
QNX：实时安全性强，但闭源
Linux宏内核
Linux：功能强大但实时性不足
在单个系统上打造双子星（富功能OS，实时OS）互助运转的混合关键部署模式
虚拟化系统满足关键场景对智能化、实时性及安全性的多重要求！
智能驾驶
底盘控制
动力控制

## Slide 4: ZVM的设计
ZVM 的构想
设计思路：
目标：满足开源、实时，安全，智能特性的嵌入式虚拟机管理平台ZVM
开源实时操作系统内核 + 原创开源虚拟化技术
QNX neutrino内核
Zephyr RTOS内核
虚拟化技术
QNX Hypervisor
Zephyr Hypervisor
虚拟化技术
VM instance
VM instance

## Slide 5: ZVM的设计
Zephyr RTOS生态
活跃的开源社区
产品级应用
开源贡献者
≥2400个
提交数量
90k+
40个 (2个LTS版本)
发布多种release版本
代码仓库
144
合并请求(Closed)
50k+
20世纪90年代Virtuoso RTOS诞生。2001年，风河继续发展Virtuoso RTOS，并于2015年更名为“Rocket”。
起源与早期发展
(20世纪90年代至2015年)
开源转型与项目启动
(2016年)
2016年风河将Rocket内核贡献给了Linux基金会，这一举动标志着Zephyr RTOS正式踏上开源之路。
Zephyr社区壮大与繁荣
(2017年至今)
2019年，Zephyr发布了第一个长期支持（LTS）版本，这标志着项目在稳定性和成熟度上达到了新的里程碑。随着时间的推移，Zephyr逐步发展为最活跃的实时操作系统社区！
2023年每月平均独立贡献者数量，Zephyr社区为212个，是FreeRTOS，RT-thread，NuttX，Arm Mbed OS的总和。

## Slide 6: ZVM的实现
ZVM 总体架构
分层架构设计：
ZVM整体实现架构
01
应用层：
客户虚拟机中运行实时或非实时任务；
02
内核层：
运行Zephyr、FreeRTOS、Linux等操作系统内核；
03
虚拟化层：
核心虚拟化功能模块化设计，虚拟化拓展模块设计，复用Zephyr RTOS内核服务及设备模型；
04
硬件层：
ARMv8处理器平台，包括处理器、内存、中断控制器等核心设备的支持；
Notes: 中文版替换

## Slide 7: ZVM的实现
ZVM南北向支持
硬件平台支持
瑞芯微RK3568/RK3588
飞腾D3000/S5000C
海思Hi3093(正在适配)
鲲鹏920(正在适配)
软件平台支持
openEuler Embedded (mica)
Debian
Zephyr RTOS
FreeRTOS
D3000
S5000C
RK3568
RK3588
鲲鹏920
Hi3090
支持多种虚拟机操作系统

## Slide 8: ZVM的实现
ZVM功能验证
硬件平台
S5000C/RK3568硬件平台
虚拟机管理器
ZVM hypervisor
虚拟机支持
FreeRTOS
Zephyr RTOS
Debian(kernel 5.10)
演示
支持平台运行多个虚拟机；
FreeRTOS演示
Zephyr & Linux演示
RK3568硬件开发平台
S5000C 硬件开发平台

## Slide 9
02
01.
ZVM设计与实现
02.
ZVM & OEE混合关键系统
03.
测试与应用

## Slide 10: 混合关键部署
OEE 混合关键系统
openEuler Embedded概貌
OEE旨在成为一个以Linux为中心的综合嵌入式软件平台
强大的Linux平台作为整个星系的中心，提供丰富的生态与功能、强大的基础设施；
不同的非Linux运行时“行星”则围绕着Linux这颗“太阳”提供各具特色的功能与生态
OEE的引力：
Linux丰富的生态与功能
重点构建的混合关键性系统
分布式软总线等关键特性
基础设施等。
把诸多的运行时与Linux有机地集成在一起

## Slide 11: 混合关键部署
OEE 混合部署生态
openEuler Embedded总体架构
面对嵌入式系统资源限制、功耗限制、强实时性、高可靠性、强安全性等方面的需求OEE集成了丰富的特色功能：
硬实时RTOS，满足us级的硬实时的需求
基于TEE技术的运行时，保障信息安全
裸金属运行时，实现极致性能
嵌入式虚拟化，高效隔离和灵活调度
……
应对不同场景，OEE的融合弹性底座提供不同的实现形态，并对上提供统一的接口，建立混合关键性部署框架：实现多OS高效、便捷地混合部署

## Slide 12: 混合关键部署
ZVM/OEE 混合部署
ZVM&OEE 总体架构
ZVM
ZVM/OEE 采用了面向嵌入式系统Yocto构建系统，构建、编译高度自动化；
南向北向生态丰富，便于支持多种体系架构，支持多种上层应用;
基于融合弹性底座，使用ZVM嵌入式虚拟化技术，实现多种操作系统的隔离和交互，丰富openEuler Embedded生态；
ZVM加入OEE生态：

## Slide 13: 混合关键部署
ZVM&OEE 构建系统
ZVM加入Yocto的构建流程
ZVM 源工程/外部编译镜像
Guest OS配置
内核模块
其他程序
当前工作
https://gitee.com/openeuler/yocto-meta-openeuler/pulls/2362
为混合关键性系统(recipes-mcs)加入ZVM配方
正在推进：加入内核模块、用户程序
实现ZVM(Hypervisor)+openEuler(Dom0)模式

## Slide 14: 混合关键部署能力支撑
快速部署ZVM/OEE
图形化混合关键特性配置
oebuild一键构建
bitbake openeuler-image-mcs
runqemu openeuler-image-mcs nographic
qemu一键启动
zvm_host终端启动方式：可以启动Zephyr+openEuler两个Guest OS
ZVM Hypervisor方式：自启openEuler（Dom0），管理其他Guest OS生命周期
openEuler
Zephyr
ZVM
后续工作：
国产硬件平台ZVM混合关键性部署
ZVM、Zephyr的定制化编译

## Slide 15: 混合关键部署能力支撑
ZVM混合关键性部署
基于ZVM的混合关键性部署框架
ZVM为OEE 提供Hypercall接口 实现对其他虚拟机的生命周期管理。
为欧拉嵌入式生态提供了一套虚拟化方案
openEuler管理Guest OS
ZVM Hypervisor 信息
ZVM Hypercall接口
Zephyr Guest OS

## Slide 16
03
01.
ZVM设计与实现
02.
ZVM & OEE混合关键系统
03.
测试与应用

## Slide 17: ZVM成果应用
ZVM代码（最小配置）
Chart: 代码组成
| C | C/C++ Header | Python | others
代码行数 | 50620 | 28740 | 28129 | 23730
总工程13w行（轻量级便于安全验证）
Zephyr内核6w行(含ZVM)
包含头文件包含、内核、库文件、子系统以及硬件平台的支持
驱动2w行
基本设备驱动
其他5w行
构建脚本、其他配置以及杂项
*本统计不考虑原工程中文档、测试样例、编译结果等文件
*以对QEMU和RK3568的支持为例
ZVM核心代码2w行
处理器虚拟化、 内存虚拟化、中断虚拟化、时钟虚拟化及I/O虚拟化等功能

## Slide 18: ZVM性能测试
时延测试
[1] https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/tree/main/tests/benchmarks/latency_measure
对比平台（基于RK3568开发板）：
裸机、ZVM（Zephyr系统）；
测试集：
Zephyr官方的实时性测试集[1]，包括内核中各种操作的处理时延；
实验指标：
执行时间（执行周期cycle和物理时间ns)；
结果分析：
“Context switch between preemptive thread”测试项的延迟增加了7.1%， “Abort thread”测试项增加了2.4%，所有其他测试项延迟增幅均低于1%。
Notes: 平台是几个？

## Slide 19: ZVM性能测试
时延测试
对比平台（基于RK3568开发板） ：
裸机、ZVM（Debian系统）；
测试集：
Linux中使用cyclictest[1]用作实时性测试集，并同时使用stress[2]对系统增压，验证不同压力场景下的cyclictest实时性指标；
增压包括添加N（1-8）个处理器线程、1个内存线程、1个IO线程，然后取N等于1，2，4，8的时延数据。
实验指标：
任务在不同场景下的完成时间（us为单位）；
结果分析：
随着处理器线程增多，各平台时延普遍增加；
相较于裸机，ZVM平均时延仅增加了4.35%；
[1] https://wiki.linuxfoundation.org/realtime/documentation/howto/tools/cyclictest/start [2] https://www.tecmint.com/linux-cpu-load-stress-test-with-stress-ng-tool/

## Slide 20: ZVM性能测试
性能测试
[1] https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/tree/main/tests/benchmarks/sys_kernel
对比平台（基于RK3568开发板） ：
裸机、ZVM（Zephyr系统）；
测试集：
Zephyr 官方性能测试集[1]，包括Zephyr对内核中各种内核对象操作的处理时间；
实验指标：
内核对象操作的处理时间（ns为单位）；
结果分析：
相比于裸机，ZVM引入的平均开销损耗仅为1.4%，说明ZVM上运行Zephyr RTOS的性能达到了裸机平台的98.6%。

## Slide 21: ZVM性能测试
性能测试
对比平台（基于RK3568开发板） ：
裸机、ZVM（Debian系统）；
测试集：
Linux中运行Unixbench[1]标准测试集；
实验指标：
体现Debian系统整体的Index分数；
[1] https://github.com/kdlucas/byte-unixbench
结果分析：
ZVM上运行Debian的Process Creation测试项所引入的性能损耗最大（5.7%），其余项的性能损耗都在2%以内。ZVM和裸机对比，基准指数分数上的开销损耗仅为0.7%。

## Slide 22: ZVM自研案例
ZVM两轮自平衡小车
智能平衡小车方案，通过运行多个虚拟机，实现实时操作系统与通用操作系统的部署。
控制信号：外部模块向openEulerEmbeded发送指令，openEuler通过ZVM共享内存通信模块转发给Zephyr，Zephyr控制小车执行；
小车数据：Zephyr采集小车数据，通过ZVM共享内存传给Linux，Linux应用展示小车信息。
自平衡小车整体架构图
通用操作系统
(Linux, oee)
人机交互
实时操作系统
(Zephyr)
运动控制

## Slide 23: ZVM自研案例
ZVM两轮自平衡小车展示
自平衡小车运行效果图
平台 | Linux | Zephyr | ZVM
平衡车 控制周期 | 9.978ms | 2.554ms | 3.253ms
Zephyr端成功控制自平衡车，实现与裸板和Linux平台一致的功能；
Zephyr平台在实时性、稳定性上相较于Linux展示出明显的优势。在下列平台中对平衡车评估其控制周期的时间性能，Zephyr及ZVM平台均胜于Linux平台：
实验室自研自平衡小车证实：Zephyr平台有能力实现如平衡车这样复杂功能的应用。
ZVM混合关键部署(Zephyr + Linux)

## Slide 24: ZVM成果应用
ZVM开源贡献
[1] openEuler ZVM: https://gitee.com/openeuler/zvm （ZVM贡献至华为欧拉开源社区，仓库地址）
[2] https://github.com/PaddlePaddle/Paddle-Lite/pull/10443 （瑞芯微RK3568支持工作合并到Zephyr官方社区）
[3] https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/pull/64217 （Zephyr推理支持工作合并到飞浆官方社区）
[4] https://gitee.com/openeuler/yocto-meta-openeuler/pulls/2357 （ZVM对openEuler Embedded混合部署支持）
hnu-esnl
hnu-esnl
2023华为欧拉年度峰会
2023华为欧拉开发者大会
2024亚洲自由软件开源峰会
2024鲲鹏昇腾开发者大会
4项关键开源贡献地址
参展头部企业开发者大会4次
提供4项关键开源贡献

## Slide 25
欢迎大家关注ZVM项目
汇报人：谢国琪，熊程来
湖南大学嵌入式与网络计算湖南省重点实验室