## Slide 1: oeAware：业务场景在线无感调优框架介绍

## Slide 2
oeAware提供单机与集群联动的自适应调优服务，支持集群层面资源利用率提升
业务调优
系统调优
BIOS优化
静态
调优特性使能
静态/动态
编译器/JDK优化
内核启动参数
静态
代码/算法优化
oeAware优势：
通过场景感知使能对应调优，支持调优推荐、一键使能以及动态回滚
调优统一入口，提升管理效率，对调优一致性以及变更进行管理
数据面性能自动优化
静态调优存在问题：
无法用一套静态配置自动适用所有场景
部分调优无法实现静态配置，如复杂场景下的调度策略
场景组合导致调优失效，人工分析成本高
管理面易用性/效率提升
静态调优存在问题：
随着时间延续，不同场景的调优特性会逐渐散乱在系统中，无法高效对调优进行管理和审计
单机调优缺乏与集群规模调优的协同。譬如调优过程是否可控，调优是否一致，对线上业务的扰动如何规避等等。配置/管理也是集群环境下必须要考虑的问题。

## Slide 3
oeAware规划：业务场景无感调优，实时性能度量防止负优化
关键目标
自动调优：对已调优过的白盒场景可以在黑盒场景范围内自动调优，泛化正确率90%
调优手段：对调优能力集中分类，补充对应生效的场景感知，不断扩充调优基础武器库
控制协同：通过与集群协同，实现场景调优结果一致，调优全程可控
性能度量：考虑部署形态与部署场景，通过性能建模对性能进行度量，出现问题及时止损
关键技术
瓶颈关键指标识别
  已调优白盒场景特征提取实现黑盒自动调优，泛化正确率90%
智能调优决策与性能度量
  实现按需采集多模态数据，自主分析和决策进行系统调优
  基于场景性能建模对性能进行度量
调优武器库
算力：调度全路径时延优化 (增加计算密度)
  极简异常加速，从系统调用到内核调度执行路径时延优化，提升时延敏感性业务性能
内存：增强内存亲和以及资源隔离能力 (增加亲和性)
  NUMA亲和选核策略； MPAM2.0支持虚机/进程细粒度QoS控制，提升抗干扰能力
网络/存储 IO：通过可编程内核优化场景性能 (减少通信开销)
  TrIO跟踪容器启动轨迹，冷启动速度提升5倍；SMC-D/R加速网络转发性能
oeAware支持单机部署，缺省安装，默认使能，业务无感。通过规则+启发提升调优效率，通过瓶颈分析对调优场景进行自适应泛化。
武器库
分区调度
NUMAFast
MPAM2.0
SMC-D/R
IO低时延调度
Sysboost加速
功耗协同
内存多副本
瓶颈建模
指标相关度分析（离线）
基线数据
调优数据
分析工程
数据处理
特征识别
泛化测试
锁冲突优化
TrIO
极简异常加速
…
k8s
集群管理
WAAS
Brain
人工调优
低负载瓶颈识别模型
调优决策
调优执行
在线调优
OS
性能度量
失效保护
K8-operator
WAAS-
agent
oeAware API
oeAware SDK
算力
内存
网络/存储
系统
①
②
③

## Slide 4
内存
CPU
TLB
NUMA0
NUMA1
NUMA2
NUMAx
Page fault
Page table
上下文统计
(现有方案)
PMU采样
（新方案）
 | numa0 | numa1 | numax | Cpu-node
线程1 | 20% | 20% | 20% | 0
线程2 | 10% | 20% | 50% | 1
线程n | 30% | 30% | 30% | x
CPU-内存亲和统计(优化前)
 | numa0 | numa1 | numax | Cpu-node
线程1 | 100% | 0% | 0% | 0
线程2 | 0% | 10% | 90% | x
线程n | 5% | 80% | 5% | 1
CPU-内存亲和统计（优化后）
线程迁移
内存迁移
【方案原理】
访问不同NUMA域速度不对等，通常需要手动绑核才能实现业务性能最优。NUMA自动调优通过PMU事件采集实时获取线程/内存亲和关系，动态对线程和内存进行迁移，确保线程所在的CPU和所用内存在同一个NUMA，从而提升性能
【方案特点】
免适配：通过采集线程对内存的行为进行分析，自动进行迁移，无需业务适配
高灵敏：通过PMU采样不再等待Pagefault来获取线程-内存映射关系，能更快感知亲和关系
【优化效果】
NUMA优化效果与numa瓶颈程度相关
在redis/fio/wrf等场景性能提升35%+
NUMA瓶颈感知和自动调优，典型业务场景性能提升20%+
【与手动绑核对比】
简单场景与手动绑核持平：简单场景通过业务直接绑定在一个numa上即可达到最佳，numa调优效果与手动绑核持平
复杂场景持平或超过手动绑核：
1、传统的手动绑核是将某个进程整个绑定在NUMA，如果CPU资源大于一个NUMA资源则无法手动绑核，此时numa调优可以通过线程感知粒度调优做到手动无法实现优化效果。
2、现实的业务在一个物理机上部署多个业务，需要人工划分好资源，如果专家经验不足可能无法达到最优效果

## Slide 5
sysboost动态二进制重排降低miss率，典型业务场景性能提升20%+
【主要优化】
应用极速加载: 单次加载全部代码段，预先解析动态库符号;
消除PLT跳转： 消除函数间接跳转;
大页加载程序, 降低TLB miss；
智能识别业务热点，并重新排布代码, 在线适应业务变化。
正常
优化
最优
代码运行布局：局部原理保证Cache命中，提升系统IPC
动态库代码：动态库函数间接跳转影响流水线
【问题/挑战】
【解决方案】
测试项 | 优化前 | 优化后 | 优化效果
TPS | 70.19 | 88.17 | 25.62%
QPS | 1404.78 | 1763.79 | 25.56%
lat avg | 1817.19 | 1450.54 | 20.18%
lat 95th | 7615.89 | 5607.61 | 26.37%
sysboost
App
异常监控模块
二进制加载接管模块
sysboost守护进程服务
BOLT优化
标记设置
异常检测
优化回退
User space
Kernel space
exec原生大页
MySQL启动
MySQL下线
业务运行
用户侧
优化侧
sysboost
接管启动，重排优化
oeAware周期采样
oeAware热点数据筛选合并
选取二进制
热点信息采样
Notes: TPS: 每秒事务数
QPS：每秒查询数

## Slide 6
SMC无感优化提升网络转发效率，本地网络转发性能提升20%+
Kernel
User
1、SMC-D基于虚拟设备loopback-ism提供节点内TCP本地通信加速
2、SMC-R基于RDMA内存操作原语提供节点间TCP通信加速
3、应用无适配：基于kprobe对TCP socket劫持到SMC socket
【方案介绍】
SMC是内核针对网络优化的方案，包含本地网络转发和原地网络转发，但需要业务的适配才可享受效果。oeAware通过无感封装实现应用免适配，网络性能提升20%+
【技术细节】
【方案效果】
网络敏感性业务有20%+的性能提升
Redis性能提升37%，nginx性能提升42%

## Slide 7
网络中断动态调优
【方案介绍】
传统网卡中断手动绑核的调优方案不灵活，无法动态适应分散在不同NUMA节点的网络业务变化。自动调优插件根据采集到的网络信息，分析出网络业务和中断的亲和关系，将业务和中断尽量集中在相同的NUMA上。
【技术细节】
中断手动绑核（现用方案）：
（1）停止 irqbalance
（2）echo $cpunum > /proc/irq/$irq/smp_affinity_list
动态调优方案（新方案）：
（1）通过ebpf、libkperf等采持续集网络信息
（2）感知网络NUMA特征
（3）减少中断和业务在不同节点的比例，提高网络业务性能

## Slide 8
评估插件
【方案介绍】
对优化插件的适用场景建模，在业务运行期间，采集模型需要的信息去判断是否符合某个调优插件的优化模型，匹配优化模型给出优化建议。
【问题/挑战】
随着调优插件的增多，每个瓶颈都可能有多种调优插件，用户需要很多领域的知识才能选取合适插件，评估插件旨在分析业务特征并指出可能有优化效果的插件。