## Slide 1: uncore 调频框架与调频策略
华为 操作系统研发工程师 李伟

## Slide 2: 目录
uncore现状
uncore调频框架
uncore调频策略
展望

## Slide 3: uncore现状

## Slide 4: uncore组件
处理器中Core和uncore部分解耦，允许uncore组件独立于核心动态调整其频率。
Refence：https://zhuanlan.zhihu.com/p/710417028

## Slide 5: Intel uncore 现状
Intel 提供 uncore 调频接口
每个 package 和 die 组合都有一个目录，uncore UFS 的范围是每个 die 或每个 package。
04
05
attributes | Introduction | R/W
current_freq_khz | used to get the current uncore frequency | read-only
initial_max_freq_khz | represent the maximum possible frequency | read-only
initial_min_freq_khz | represent the minimum possible frequency | read-only
max_freq_khz | used to set the maximum uncore frequency | read-write
min_freq_khz | used to set the minimum uncore frequency | read-write
Intel 提供 uncore 监测
uncore pmu | Introduction
/sys/devices/uncore_cha_* | 监控 Home Agent（HA）相关的性能事件
/sys/devices/uncore_imc_* | 监控 Integrated Memory Controller（IMC）的性能事件
/sys/devices/uncore_irp_* | 监控 I/O Request Processor（IRP）单元的性能事件
… | …
可以使用 perf 工具监测uncore性能事件。

## Slide 6: Intel uncore 测试
Intel 上定频测试 uncore收益
Nginx 30%负载，固定core频率为最小值：性能随uncore频率降低而损失幅度小于功耗的降低幅度，能效提升最大为13.92%：
04
05
Stress-ng测试数据，固定core频率为最大值。
Nginx 30%负载，固定core频率为最小值：性能随uncore频率降低而损失幅度小于功耗的降低幅度，能效提升最大为13.92%：
Chart: 
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4
性能损失 | 0.045039 | 0.061088 | 0.040868 | 0.052719 | 0.034878 | 0.02057 | 0.025729 | 0.020973 | 0.0039893 | 0.012085 | 0.010383 | 0.0062374 | 0
功耗降低 | 0.16173 | 0.15524 | 0.14546 | 0.1378 | 0.12903 | 0.11869 | 0.112 | 0.092415 | 0.082926 | 0.060215 | 0.044395 | 0.020873 | 0
能效提升 | 0.1392 | 0.11146 | 0.1224 | 0.098682 | 0.1081 | 0.11133 | 0.097156 | 0.078717 | 0.086075 | 0.051214 | 0.035593 | 0.014948 | 0
Uncore频率
Uncore频率
Chart: 
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4
性能损失 | 0.012672 | 0.018969 | 0.017043 | 0.013949 | 0.0038704 | 0.012535 | 0.0058449 | 0.0040275 | -0.010236 | -0.0037132 | -0.00023576 | -0.0077407 | 0
功耗降低 | 0.12292 | 0.12248 | 0.11803 | 0.10851 | 0.098027 | 0.09774 | 0.087837 | 0.072576 | 0.059348 | 0.046421 | 0.031422 | 0.017605 | 0
能效提升 | 0.1257 | 0.11796 | 0.1145 | 0.10607 | 0.10439 | 0.094436 | 0.089887 | 0.073912 | 0.073974 | 0.052575 | 0.032685 | 0.0258 | 0
Stress-ng | 不调频功耗 | 不调频性能 | 调频功耗 | 调频性能 | 功耗收益（W） | 性能损失 | 功耗收益% | 性能损失% | 能效比提升
cpu | 412.2 | 10553787 | 370.312 | 10461582 | 41.888 | -92205 | 10.16% | -0.87% | 10.34%
cache | 311.612 | 238181566 | 305.294 | 241810209 | 6.318 | 3628643 | 2.03% | 1.52% | 3.62%
stream | 465.835 | 583435 | 450.304 | 564141 | 15.531 | -19294 | 3.33% | -3.31% | 0.02%
hdd | 262.059 | 1334019 | 259.41 | 1399496 | 2.649 | 65477 | 1.01% | 4.91% | 5.98%

## Slide 7: uncore调频框架

## Slide 8: 调频框架
devfreq为内核Non-CPU设备的通用DVFS框架，一般用于总线设备等。
devfreq提供若干调频governor，同时可通过devfreq-event输入内核或硬件的事件/信息，从而指导governor调频。
04
05

## Slide 9: 执行流程
循环监测设备状态提供调频输入，并根据输入条件反馈调节频率。
04
05

## Slide 10: uncore调频策略

## Slide 11: 调频输入条件
Uncore包含的设备种类负载且数量较多。
不同uncore频率设备负载
Chart: DDRC
| 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00
400 flux_wr | 8648734 | 17261508 | 21311452 | 20043700 | 21033786 | 21343652 | 23125050 | 17864040 | 21465682 | 22102078 | 20156474 | 21776132 | 19830168 | 20823668 | 21904188 | 21892452 | 22481042 | 21379108
900 flux_wr | 44795124 | 44736250 | 41629094 | 45370036 | 45145598 | 45366008 | 44328250 | 44375020 | 40388784 | 35336550 | 41035816 | 45627690 | 43602222 | 41048808 | 43925920 | 44358648 | 45517362 | 45870206
1400 flux_wr | 64815496 | 63703620 | 63619490 | 62128084 | 64449108 | 64633046 | 66879220 | 67878198 | 59905122 | 46676788 | 63373562 | 64984226 | 63267424 | 63134800 | 61776180 | 63266906 | 61925974 | 65957874
1900 flux_wr | 34503070 | 67329094 | 92661100 | 94120608 | 78620506 | 95952380 | 90232650 | 85091722 | 78237264 | 87919224 | 87859002 | 90545286 | 86863238 | 85716124 | 72032256 | 92613408 | 85565920 | 89943138
2400 flux_wr | 34400012 | 74869866 | 101976606 | 109683650 | 101765954 | 95065456 | 96630098 | 99347024 | 97567500 | 93654646 | 101978036 | 100792992 | 97882046 | 98937618 | 86163450 | 102227198 | 98340480 | 98629482
2900 flux_wr | 119816342 | 116905810 | 117685880 | 119066072 | 113705070 | 109597610 | 115031334 | 113183456 | 93644658 | 87008504 | 115623986 | 112942836 | 115781822 | 114528540 | 115555844 | 117250276 | 108731708 | 109556494
Chart: L3C
| 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00
400 l3c_cycles | 8157867304 | 10546638136 | 12302381136 | 11932030552 | 12325677880 | 12675136192 | 12608077576 | 11195156032 | 12218300512 | 12448804488 | 12571377720 | 12507226800 | 12207850368 | 12694286672 | 12656009032 | 12841684760 | 12819220856 | 12344032280
900 l3c_cycles | 27194786776 | 27510947584 | 25929909920 | 27526905008 | 27521491864 | 28141012816 | 28148458072 | 28184928408 | 26573085360 | 23754546416 | 25739986104 | 26855853352 | 28065557792 | 28142601424 | 28690804744 | 28015743600 | 28216017816 | 28918921216
1400 l3c_cycles | 42544227736 | 43460909216 | 43066106936 | 43255740416 | 44768121232 | 44060766304 | 44408131440 | 42986371024 | 36738546168 | 35002297816 | 42851035232 | 43610920584 | 43262124568 | 42538875816 | 41600974376 | 43126187752 | 44127400336 | 44531112992
1900 l3c_cycles | 38719387432 | 49725017224 | 59441034336 | 58251075968 | 54485103048 | 60480749352 | 57469480824 | 57333310728 | 53507174352 | 57775769472 | 59112234616 | 59872476192 | 57744987528 | 55666289352 | 50900764808 | 59278662408 | 57913343816 | 58877507360
2400 l3c_cycles | 50862084440 | 61805087264 | 75775427248 | 77498261200 | 74313632904 | 66187656128 | 73696707992 | 74522180472 | 72942495264 | 70759948120 | 76252473976 | 72271014048 | 73015466440 | 73025452152 | 65713924024 | 75158533816 | 73563389352 | 76196256192
2900 l3c_cycles | 92846460936 | 91524097192 | 91434364464 | 93620991032 | 90061998672 | 89296316648 | 90266903256 | 87724707880 | 74412697504 | 72743887328 | 90569383064 | 92582785952 | 91744539408 | 92510183304 | 89551928792 | 90199287056 | 90017950784 | 91106581552

## Slide 12: 调频策略与效果
step 调频策略
step 调频效果
业务类型 | 业务负载 | 不调频功耗 | 不调频性能 | 调频功耗 | 调频性能 | 功耗收益 （W） | 性能损失 | 功耗收益% | 性能损失% | 能效比提升
SPEC_PWR | 10% | 121.056 | 882123 | 97.713 | 881432 | 23.343 | -691 | 19.28% | -0.08% | 23.79%
 | 20% | 140.705 | 1770530 | 124.5287 | 1767950 | 16.1763 | -2580 | 11.50% | -0.15% | 12.83%
 | 30% | 160.4402 | 2647060 | 145.49 | 2643630 | 14.9502 | -3430 | 9.32% | -0.13% | 10.13%
 | 40% | 177.4522 | 3530050 | 161.5179 | 3531570 | 15.9343 | 1520 | 8.98% | 0.04% | 9.91%
 | 50% | 193.2869 | 4408860 | 176.2131 | 4414390 | 17.0738 | 5530 | 8.83% | 0.13% | 9.83%
MySQL | 10% | 143.3683 | 71589.04 | 110.7605 | 69861.14 | 32.6078 | -1727.9 | 22.74% | -2.41% | 26.32%
 | 20% | 176.5988 | 155401.9 | 150.3683 | 150068.4 | 26.2305 | -5333.5 | 14.85% | -3.43% | 13.41%
 | 30% | 222.9571 | 263694.9 | 213.2086 | 262696.2 | 9.7485 | -998.7 | 4.37% | -0.38% | 4.18%
基于环境信息统计每个频率对应的最大带宽，并根据当前带宽情况选择合适的uncore频率；
设置升频水线与降频水线，当满足条件是触发升降频率；
相应措施支持动态刷新steps记录数据。

## Slide 13: 展望

## Slide 14: 未来规划
打通完整uncore调频通路，实现调频策略与业务融合

## Slide 15: THANKS